## Slide 1
Formation ATEX NIV 1
Habilitation du personnel travaillant en zone ATEX
Formation ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe
Intervenant : ______________________________
Date : ___________________ Effectif : ______

## Slide 2
Programme de la session
Planning
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
09:00 – 09:15
Accueil, émargement, présentation des objectifs
15 min
09:15 – 10:15
MOD 1-3 : Mécanisme explosion / Zones / Marquage Ex
60 min
10:15 – 10:25
☕ Pause
10 min
10:25 – 11:25
MOD 4-6 : DRPCE / Explosimètre / EPI antistatiques
60 min
11:25 – 12:15
MOD 7-11 : Outils / Maintenance / Urgence / Élec-Méca
50 min
12:15 – 12:30
☕ Pause
15 min
12:30 – 13:00
MOD 12 : Synthèse + QCM 15 questions (seuil 80%)
30 min

## Slide 3
Profil & objectifs — INERIS Oméga 36 §3.2.4
Cadre réglementaire
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
À l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
  Identifier les zones ATEX et lire un plan de zonage (0/1/2 — 20/21/22)
  Lire et interpréter les marquages Ex sur les équipements
  Choisir, porter et entretenir les EPI antistatiques (3 normes cumulatives)
  Utiliser un explosimètre certifié Ex : bump test, seuils 20% LIE
  Appliquer les procédures AT et permis de feu avant toute intervention
  Réagir correctement en cas d'alarme ou urgence (réflexes PEAS)
INERIS Oméga 36 §3.2.4
Profil ciblé :
Toute personne amenée à intervenir physiquement sur des équipements situés en zone ATEX (maintenance, exploitation, contrôle)
Prérequis :
• NIV 0 conseillé • Autorisation de travail en zone ATEX • Notions électriques de base
Recyclage tous les 3 ans ou après incident ATEX

## Slide 4
1
Mécanisme de l'explosion — LIE / LSE
INERIS Oméga 36 §1.2 — Triangle du feu — Domaine d'explosivité
Formation ATEX NIV 1 — Prévensia Groupe

## Slide 5
MOD 1 — Mécanisme de l'explosion
Module 1/12
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
Triangle du feu + domaine d'explosivité LIE/LSE — INERIS
  ATEX = Atmosphère EXplosive (Dir. 1999/92/CE)
  explosible ≠ explosive (§1.2 INERIS Oméga 36)
  LIE — Limite Inférieure d'Explosivité
  LSE — Limite Supérieure d'Explosivité
  Entre LIE et LSE = domaine d'explosivité
  Méthane : LIE 5% — LSE 15%
  Hydrogène : LIE 4% — LSE 75%
  Alarme explosimètre : 20% de la LIE
★ Attention terminologie
  explosible = conditions chimiques réunies, SANS source d'inflammation
  explosive = mélange explosible + source d'inflammation présente → explosion effective

## Slide 6
2
Classification des zones ATEX
Zones 0/1/2 (gaz) — Zones 20/21/22 (poussières)
Formation ATEX NIV 1 — Prévensia Groupe

## Slide 7
MOD 2 — Zones gaz et poussières
Module 2/12
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
Exemple : zonage atelier bois (zones 20/21/22)
Zone — Fréquence ATEX — Catégorie requise
Zone 0 / 20
PERMANENTE
Catégorie 1G / 1D
Zone 1 / 21
OCCASIONNELLE
Catégorie 2G / 2D
Zone 2 / 22
EXCEPTIONNELLE
Catégorie 3G / 3D
★ Règle
  Cat. sup. utilisable dans zone inférieure (1G OK en zone 1 et 2)
  Couches de poussières = ATEX même sans nuage visible
  Vérifier plan de zonage AVANT d'entrer en zone
★ Cas maintenance
  Ouverture bride circuit gaz → zone 1 temporaire autour du point d'intervention

## Slide 8
3
Lecture des marquages Ex
Dir. 2014/34/UE — Normes IEC 60079 — Décoder la plaque équipement
Formation ATEX NIV 1 — Prévensia Groupe

## Slide 9
MOD 3 — Décoder le marquage Ex
Module 3/12
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
Étiquette réelle annotée : II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Élément → Signification
II
Groupe — Industrie de surface (I = mines)
2G
Catégorie 2, gaz → Zone 1 (1G = Zone 0, 3G = Zone 2)
Ex ib
Mode protection — Sécurité intrinsèque niveau b
IIC
Groupe gaz — plus exigeant : H₂, acétylène, CS₂
T4
Classe temp. — surface max 135°C
Gb
EPL b — niveau de protection
★ Règles de compatibilité
  Cat. sup. utilisable en zone inférieure : 1G OK en Zone 2
  IIC couvre IIB et IIA — groupe le plus exigeant
  T° surface DOIT être < TAI du produit présent

## Slide 10
4
DRPCE & Autorisation de Travail
Art. R4227-52 — Art. R4515-8 — Permis de feu obligatoire travaux par points chauds
Formation ATEX NIV 1 — Prévensia Groupe

## Slide 11
MOD 4 — DRPCE & Autorisation de Travail
Module 4/12
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
DRPCE — Art. R4227-52 du Code du travail
  Évaluation des risques d'explosion
  Plan de zonage ATEX délimité
  Mesures de prévention retenues
  Liste équipements Ex + certificats
  Procédures AT et permis de feu
★ ⚠ Révision obligatoire
  Après TOUTE modification significative de l'installation
  Après tout incident ATEX — même mineur
Autorisation de Travail + Permis de feu
  AT obligatoire avant TOUTE intervention zone ATEX
  Délivrée par le référent ATEX désigné
  Durée limitée à une intervention spécifique
  Permis de feu : soudure, meulage, découpe, perçage
  → 1ère cause accidents ATEX (données INRS/ARIA)
★ Règle absolue
  Pas d'AT = interdiction absolue d'entrer en zone ATEX
⚠ DRPCE ≠ DRPE — Document Relatif à la Protection Contre les Explosions

## Slide 12
5
L'explosimètre
Appareil certifié Ex — Bump test quotidien — Seuils 20% et 50% de la LIE
Formation ATEX NIV 1 — Prévensia Groupe

## Slide 13
MOD 5 — L'explosimètre : utilisation & étalonnage
Module 5/12
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
0 – 19% LIE
VERT — Zone sûre pour l'intervention
20% LIE
ALARME BASSE — Arrêt immédiat des travaux, contrôle renforcé
> 50% LIE
ALARME HAUTE — Évacuation immédiate de la zone
Vérifications obligatoires
  Bump test : AVANT chaque utilisation (gaz de même famille)
  Étalonnage périodique selon fabricant (généralement semestriel)
  Compte rendu d'étalonnage à conserver (traçabilité)
  Appareil lui-même certifié Ex pour la zone concernée
★ Point clé pédagogique
  20% de la LIE ≠ 20% de l'air — nuance souvent incomprise
  Alarme = arrêt immédiat — pas de finition de l'intervention

## Slide 14
6
EPI Antistatiques
Casque EN 397/A1 • Vêtements EN 1149-5 + EN ISO 14116 + EN ISO 11612 • Gants EN 60903 • Chaussures EN ISO 20345
Formation ATEX NIV 1 — Prévensia Groupe

## Slide 15
MOD 6 — EPI antistatiques : normes et port
Module 6/12
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
Fiche EPI ATEX Mabéo Industries — Système complet de protection antistatique
EPI → Norme(s) requise(s)
Casque ESD
EN 397/A1
Vêtements
EN 1149-5 + EN ISO 14116 + EN ISO 11612 (3 normes cumulatives)
Gants isolants
EN 60903 — tester avant chaque utilisation
Chaussures ESD
EN ISO 20345 + propriété ESD (résistance 100 kΩ à 1000 MΩ)
Sous-vêtements
Coton ou antistatiques certifiés — INTERDIT polyester
★ ⚠ Règle système ABSOLUE
  EPI complet ou protection NULLE — un seul élément manquant annule la protection
  Polyester interdit sous combinaison — accumule les charges électrostatiques

## Slide 16
7–8
Outils & Maintenance Ex
Outils anti-étincelles Cu-Be/Cu-Al — Équipements certifiés Ex — EN 60079-17 (3 niveaux d'inspection)
Formation ATEX NIV 1 — Prévensia Groupe

## Slide 17
MOD 7-8 — Outils & Maintenance Ex
Modules 7-8/12
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
MOD 7 — Outils en zone ATEX
  Zone 0/1 : outils en alliages Cu-Be ou Cu-Al (anti-étincelles)
  Zone 2 : acier possible avec analyse de risque préalable
  TOUT équipement électronique → certification Ex obligatoire
  Téléphone standard = INTERDIT en zone ATEX
  Vérifier marquage Ex sur chaque outil apporté en zone
★ Question piège
  Le technicien apporte sa lampe frontale habituelle en zone 1. Est-ce autorisé ? → NON, sauf si elle porte un marquage Ex catégorie 2G.
MOD 8 — Maintenance EN 60079-17
  3 niveaux : visuelle / rapprochée / détaillée
  Modification équipements Ex → INTERDITE sans certificateur
  Pièces de rechange = pièces d'origine certifiées uniquement
  Chaque intervention documentée dans le registre
  Anomalie = arrêt + signalement + analyse avant remise en service
★ Point critique
  Un équipement Ex modifié perd sa certification = source d'inflammation potentielle

## Slide 18
9
Conduite à tenir en urgence — PEAS
Protéger → Examiner → Alerter → Secourir
Formation ATEX NIV 1 — Prévensia Groupe

## Slide 19
MOD 9 — Urgence : réflexes PEAS
Module 9/12
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
3 interdictions réglementaires en zone ATEX
P
PROTÉGER
Sécuriser la zone — éloigner les personnes — identifier les risques persistants
E
EXAMINER
Évaluer la victime : consciente ? Répond ? Respire ? Saigne ?
A
ALERTER
15 SAMU / 18 Pompiers / 112 — Lieu exact, produits, nb victimes
S
SECOURIR
Gestes 1ers secours si formé. NE PAS entrer dans atmosphère explosive sans EPI.
★ Ne pas courir !
  Les chocs mécaniques peuvent créer des étincelles en zone ATEX
  Ne pas allumer/éteindre de source électrique en sortant de la zone

## Slide 20
10–11
Spécificités électriques & mécaniques
EN 60079-14 (élec.) — EN ISO 80079-36/37 (méca. non élec.) — Friction, températures, liaisons équipotentielles
Formation ATEX NIV 1 — Prévensia Groupe

## Slide 21
MOD 10-11 — Spécificités élec. & méca.
Modules 10-11/12
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
Électrique — EN 60079-14
  Presse-étoupe certifiés Ex = maintien intégrité boîtier
  Liaisons équipotentielles entre équipements conducteurs
  Mise à la terre AVANT toute utilisation
  Mode p (surpression) : purge obligatoire avant mise sous tension
  Anomalie de pression → mise hors tension automatique
★ Vigilance
  Presse-étoupe fissuré = équipement à arrêter immédiatement
Mécanique — EN ISO 80079-36/37
  Pompes, ventilateurs, convoyeurs : friction → étincelles + surchauffe
  Ventilateur ATEX : roue Cu-Al/Cu-Be + jeu pâle/carter garanti
  Lubrification insuffisante → surchauffe → TAI atteinte
  Vibration anormale → arrêt + signalement immédiat
  Toute fuite joint = anomalie à traiter sans délai
★ Vigilance
  Vibration anormale + bruit inhabituel = signalement immédiat
★ Message commun
  Ne jamais improviser une réparation temporaire sur un équipement Ex

## Slide 22
12
Synthèse — Les 10 règles de l'intervenant ATEX
INERIS Oméga 36 (2025) — Bonnes pratiques INRS
Formation ATEX NIV 1 — Prévensia Groupe

## Slide 23
MOD 12 — Les 10 règles de l'intervenant ATEX
Module 12/12
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
Bonnes pratiques ATEX — INRS (affiche officielle)
  1. Connaître la classification ATEX de la zone (plan de zonage)
  2. Posséder une autorisation de travail (AT) valide
  3. Porter tous ses EPI certifiés — complet ou nul
  4. Utiliser uniquement des équipements certifiés Ex adaptés à la zone
  5. Contrôler l'atmosphère avec l'explosimètre certifié Ex (bump test fait)
  6. Interdire téléphone standard, lampe, appareil non certifié Ex
  7. Ne jamais fumer ni utiliser une flamme nue
  8. Obtenir un permis de feu pour tout travail par points chauds
  9. Signaler toute fuite, anomalie ou dégradation de signalisation
  10. En cas d'alarme : arrêt immédiat, évacuation calme, réflexes PEAS

## Slide 24
QCM d'évaluation — 15 questions
Évaluation finale
ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe • INERIS Oméga 36 (2025)
Seuil de réussite : 80% ≥ 12 bonnes réponses sur 15 | Durée : 15 minutes
Q1-Q2
LIE/LSE — Mécanisme explosion
Q3
Seuil alarme explosimètre (20% LIE)
Q4-Q5
Normes EPI — vêtements et chaussures
Q6
Permis de feu + AT — documents obligatoires
Q7
Réflexe en cas d'alarme explosive
Q8
Classe température T4 = 135°C max
Q9
Catégorie équipement Zone 1
Q10
Norme chaussures ESD : EN ISO 20345
Q11
Bump test avant utilisation
Q12
Personne habilitée à délivrer l'AT
Q13
Rôle et contenu du DRPCE
Q14
Ordre PEAS correct
Q15
Compatibilité groupe IIB en atmosphère IIB
★ Correction à faire en groupe oral
  Q1 (explosible ≠ explosive) — Q3 (20% LIE pas 20% air) — Q15 (compatibilité groupe) = questions les plus difficiles

## Slide 25
Formation terminée
Merci pour votre participation et votre vigilance en zone ATEX
Formation ATEX NIV 1 — Habilitation Intervenant | Prévensia Groupe
Attestation de formation
• Émargement électronique enregistré • Score QCM archivé • Attestation générée et envoyée par email • Archivage Prévensia 5 ans
Recyclage recommandé
• Tous les 3 ans (évolution réglementation) • Après tout incident ATEX • Après changement de zone d'intervention • Accès e-learning actif 12 mois
prevensia.fr | contact@prevensia.fr